CRY2110特点

【高精高稳】噪声传感器精度+-0.5dB，灵敏度不随温度时间变化；

【两种输出】提供4-20mA及RS485（或电压）输出声压级，传输距离超过1km；

【便于集成】方便连接PC、PLC、DCS等控制器，轻松获取噪声数据；

【体积小巧】直径25mm，长115mm，极小空间即可安装.

【超宽电源】电源支持5-36V输入；

【坚固耐用】不锈钢外壳，防腐、防潮、防锈，适合各种恶劣工业环境。

CRY2110详细技术参数

| 项目 | 参数 | 满足要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 | 符合标准 | GB/T3785(IEC61672) 1级 |  |
|  | 测量范围 | 25～130dBA |  |
|  | 动态范围 | ≧110 dBA |  |
|  | 频率范围 | 10Hz～20kHz |  |
|  | A/D采集速率 | 48k/s高速采集 |  |
|  | 测量指标 | 瞬时噪声Lp | 可定制均值Leq（需注明均值时间） |
|  | 输出信号 | 数字：RS-485 | modbus协议通讯需注明 |
|  |  | 电流：4-20mA |  |
|  |  | 电压：1-5V或2-10V电压信号 | 需注明 |
|  |  | 主动每秒200次内往上传数据，不需要上位机发命令。 | 需注明 (波特率115200) |
|  | 分辨率 | 0.1dB |  |
|  | 频率计权 | A（默认）、C、Z |  |
|  | 时间计权 | F（默认）、S |  |
|  | 电源要求 | DC 5~30V |  |
| 环境要求 | 工作温度范围 | －20℃～＋50℃ |  |
|  | 存储温度范围 | －40℃～＋80℃ |  |
|  | 环境湿度要求 | ≤80% |  |
| 其它要求 | 尺寸 | φ24.5×115 mm，尺寸公差：±0.50mm |  |
|  | 外壳材料 | 不锈钢 |  |
|  | 配线要求 | 传感器需配套出线连接器，线长≥2m |  |
|  | 安装方式 | 室内外固定按需提供固定支架 |  |

传感器接口定义（传感器尾部接口采用7芯航插）

- RS485通信：使用RS485连接噪声传感器请参考下图的接线方法，用户可自行连接至电脑、PLC、单片机等主机。一台主机可同时连接多个噪声传感器（128个或更多）

- 4-20mA接线方法:3线制4-20mA，仅需电源、地和4-20mA信号3根线即可传输声压级数据。（25-130dB输出电流4-20mA，即4mA对应25dB，20mA对应130dB）

- DC直流电压输出：（有1-5V和2-10V可选）：声压级输出范围25～130dBA对应电压范围1-5V或2-10V。

传感器的安装及固定选择

## 户外安装固定：

## 若配套其它前端集成或LED屏，CRY2110噪声传感器可装在监测箱（可自配）或显示屏体内，可用配套传感器固定罩（前保护罩和后底坐）进行固定。方法如下：在监测箱或显示屏箱体底部打孔之后使用保护罩和底座将CRY2110噪声传感器固定。

## 2）室外简易保护罩：

- 室内简易万能固定夹（任意角度不绣钢固定夹）

- 室内外定点噪声测试架